## Slide 1: Processador
Objetivos
Compreender o funcionamento de um processador e sua comunicação
com os demais componentes do computador.
Conhecer os principais aspectos que diferenciam os processadores
comerciais atuais e os fatores que afetam seu desempenho.

## Slide 2: Unidade central de processamento
O processador, também chamado de Unidade Central de Processamento ou Central Processing Unit (CPU), é o principal componente de um sistema computacional, responsável por realizar todas as operações do computador e controlar sua execução.
O processador é capaz de realizar algumas operações primitivas:

## Slide 3
a) Operações aritméticas e lógicas – somar, subtrair, multiplicar, dividir e realizar comparações de números.
b) Operações de movimentação de dados – mover um dado de um local de armazenamento para outro.
c) Operações de entrada ou saída – transferir um valor para um dispositivo de saída ou de um dispositivo de entrada para o processador.

## Slide 4
O processador é responsável por buscar e executar as instruções existentes na memória, as quais determinam as operações que o computador deve realizar.
Essas instruções primitivas são denominadas instruções de máquina e, quando agrupadas, formam os programas.
O processador realiza constantemente as seguintes operações:

## Slide 5
a) Buscar instrução – o processador busca na memória a instrução a ser executada.
b) Interpretar a instrução – a instrução é decodificada para determinar a ação que deve ser executada.
c) Obter os dados – a execução da instrução pode necessitar a leitura de dados da memória ou dos dispositivos de entrada.
d) Processar os dados – a execução da instrução pode necessitar de alguma operação aritmética ou lógica com os dados.
e) Gravar os dados – a execução da instrução pode requerer a gravação dos dados na memória ou em um dispositivo de saída.

## Slide 6: Componentes do processador
Um processador possui basicamente os seguintes componentes:
• Unidade de controle.
• Unidade lógica e aritmética.
• Registradores.
• Barramentos.

## Slide 7: Unidade de controle
A unidade de controle do processador é responsável por realizar a interpretação das instruções de máquina a serem executadas pelo computador, e ainda, pela transferência de dados e instruções para dentro e para fora da CPU. Ela controla todas as ações a serem realizadas pelo computador, garantindo a correta manipulação dos dados e execução dos programas.

## Slide 8: Unidade lógica e aritmética
A unidade lógica e aritmética é responsável por, efetivamente, processar as informações através da realização de cálculos e comparações.

## Slide 9: Registradores
Os registradores são posições de memória dentro do processador responsáveis por armazenar, temporariamente, os valores (dados) que estão sendo processados e algumas informações de controle necessárias para o processamento.
Os registradores podem ser:

## Slide 10
a) De uso geral – podem ser usados para uma variedade de funções pelo programador. São divididos em 2 grupos podendo armazenar dados ou endereços de memória.
b) Contador de programas (PC – Program Counter) – contém o endereço de uma instrução a ser lida.
c) Registrador da instrução (IR – Instruction Register) – contém a instrução lida mais recentemente.

## Slide 11
d) Registrador de endereço de memória (MAR – Memory Address Register) – contém o endereço de uma posição de memória.
e) Registrador de buffer de memória (MBR – Memory Buffer Register) – contém um valor (dado) para ser escrito na memória ou o valor lido mais recentemente.
f) Flags ou estado do programa (PSW – Program Status Word) – contém a informação do estado do programa e da última operação lógica ou aritmética.

## Slide 12: Barramentos
Os barramentos são linhas ou fios de conexão que permitem a comunicação do processador com os demais componentes.
Os barramentos podem ser:
a) Barramento de dados – através dele trafegam os dados que são transmitidos ou recebidos pelo processador. Os dados transmitidos podem ser enviados para a memória ou para um dispositivo de saída. Eles podem também ser recebidos da memória, ou de um dispositivo de entrada.
b) Barramento de endereços – é utilizado pelo processador para especificar qual é a posição de memória a ser acessada ou qual é o dispositivo de E/S a ser ativado.
c) Barramento de controle – é utilizado para definir se a operação a ser realizada é uma leitura ou gravação na memória ou num dispositivo de E/S, entre outras funções de controle.

## Slide 13: Implementação da CPU
Durante a fase de projeto e construção de uma CPU, os projetistas devem decidir como os circuitos eletrônicos vão executar as instruções dos programas.
Conceitualmente, há duas formas de implementar as instruções

## Slide 14
a) Implementação monociclo – nessa abordagem, cada instrução é executada completamente num único ciclo de clock. Como existem diferentes tipos de instruções, com diferentes tempos de execução, fica padronizado aquela com o maior tempo de execução. Uma operação completa de busca-decodifica-executa é realizada num único ciclo de clock. Como esse tipo de implementação gera desperdício de tempo nas instruções mais rápidas, além de exigir mais hardware para sua implementação, não tem sido utilizada atualmente.

## Slide 15
Implementação multiciclo – nessa abordagem, a CPU é dividida em diferentes estágios e cada um deles é executado num único ciclo de clock. Com estágios menores, o tempo do ciclo de clock pode ser menor. Como as diferentes instruções requerem quantidades de estágios diferentes, algumas instruções podem ser processadas em menos tempo. Existe pelo menos um estágio para cada uma das operações de busca, decodificação, acesso à memória, operação com a ULA e acesso aos registradores. Essa implementação exige menos hardware para sua implementação, pois um mesmo componente de hardware pode ser usado em diferentes estágios.

## Slide 16
Quando um processador é desenvolvido, ele disponibiliza o conjunto de instruções (linguagem) que pode ser usado pelos programadores para escrever os programas. De acordo com o tipo de instrução, um processador pode ser:

## Slide 17
a) Complex Instruction Set Computer (CISC) – esse tipo de processador possui um conjunto complexo de instruções e é capaz de executar centenas de instruções complexas diferentes. Esses processadores se baseiam na microprogramação, que é um conjunto de códigos de instruções que são gravados no processador. Dessa forma, ao receber a instrução de um programa o processador a executa utilizando as instruções contidas na sua microprogramação. Cada instrução do programa corresponde a várias instruções mais próximas do hardware, contidas no microcódigo do processador.

## Slide 18
b) Reduced Instruction Set Computer (RISC) – esse tipo de processador disponibiliza um conjunto simples e pequeno (reduzido) de instruções, que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. Esses processadores não têm microprogramação e cada instrução do programa é executada diretamente pelo hardware. Como essa arquitetura não tem microcódigo, ela apresenta um baixo nível de complexidade.
Notes: Importante: Apesar dos fabricantes ainda venderem seus chips como sendo processadores
RISC ou CISC, não existe praticamente nenhum processador atualmente que
siga estritamente uma das duas filosofias, combinando características das duas
arquiteturas, por questões de desempenho.

## Slide 19: Evolução dos processadores
Os processadores têm apresentado uma evolução constante no desempenho, especialmente devido à miniaturização dos componentes. Isso tem permitido produzir processadores mais rápidos, menores e com menor custo.
A busca por aumento no desempenho dos processadores é constante. As principais evoluções nos processadores para obter um maior desempenho são através das seguintes técnicas:

## Slide 20
a) Aumento do clock (overclocking) – permite executar mais instruções por segundo, pois é o clock que determina o ritmo de execução das instruções e transferências dos dados. Porém, o aumento de clock gera mais calor e maior consumo de energia, além de outros fatores como o atraso na comunicação devido à resistência dos componentes e a capacidade de propagação de ondas eletromagnéticas sobre a superfície dos componentes.
b) Aumento no número de bits da CPU – aumentar o número de bits de dados num processador permite aumentar a capacidade de armazenamento, transporte e processamento de dados na CPU. Na maioria dos processadores atuais, tais circuitos operam com 64 bits de cada vez.

## Slide 21
c) Aumento na capacidade de endereçamento – aumentar a capacidade de endereçamento de memória não está exatamente relacionado com o desempenho, e sim, com a capacidade de manipular grandes quantidades de dados, aumentando o volume de dados que pode ser processado.
d) Utilização de memória cache – como o desempenho da memória principal (RAM) é bem inferior ao desempenho da CPU, foi necessário criar uma hierarquia de memória com uma memória cache implementada normalmente na própria CPU. Essa memória armazena uma cópia das instruções e dados recentemente usados e próximos aos recentemente usados. Desta forma, quando a CPU precisar acessar os dados verifica primeiro se a cópia que está na cache contém os dados necessários, minimizando o acesso à memória RAM.

## Slide 22
e) Utilização de pipelines
f) Utilização de arquitetura escalar e superescalar
g) Utilização de arquitetura vetorial
h) Utilização de arquitetura VLIW (Very Long Instruction Word)
i) Utilização de Multithreading Simultâneo (SMT)
j) Utilização de multicore
k) Incorporação da Unidade de Processamento Gráfico (GPU) na CPU

## Slide 23: Avaliação de desempenho
O desempenho de um processador ou de um computador pode ser analisado sob dois aspectos:
a) Tempo de resposta – também chamado de tempo de execução, corresponde ao tempo total necessário para o computador completar uma tarefa, como o acesso ao disco, acesso à memória, atividade de E/S e tempo de execução da CPU. Quanto menor for esse tempo, melhor é o desempenho.
b) Vazão (throughput) – corresponde à quantidade de tarefas executadas num intervalo de tempo. Normalmente, utilizado para medir a quantidade de trabalho realizado por um servidor numa empresa, por exemplo. Quanto maior for a vazão, melhor é o desempenho.

## Slide 24
O desempenho relativo é obtido dividindo-se o tempo de execução do computador lento pelo tempo de execução do mais rápido, ou dividindo-se o índice de desempenho do computador mais rápido pelo índice de desempenho do mais lento. O resultado obtido, a partir dessa análise, determina o quanto um computador é mais rápido que outro.

## Slide 25
Os fatores que afetam o desempenho dos computadores são:
• Algoritmo do programa.
• Linguagem de programação.
• Compilador.
• Conjunto de instruções do processador.
• Organização e tecnologia do processador.
• Clock do processador.
• Tamanho e frequência da memória cache.
• Frequência, latência e canais da memória RAM.
• Frequência do barramento do sistema.
• Taxa de transferência de dados dos discos.ão e tecnologia do processador

## Slide 26: Atividades de aprendizagem
1. Onde os dados são processados no computador?
2. Quais as principais técnicas utilizadas nas CPUs que permitiram o aumento no desempenho?
3. Como é possível avaliar o desempenho de um computador?

## Slide 27: Temas de trabalhos
1. Conjunto de instrucoes
1.1. caracteristicas e funcoes
1.2. modos de enderecamento
2. Estrutura e funcionamento da cpu
3. Computadores com um conjunto reduzido de instrucoes
4. Paralelismo no nivel de instrucoes e processadores superescalares
5. operacoes da unidade de controle
6. Processamento paralelo

## Slide 28
lucio.bonifacio2011@gmail.com