## Slide 1: Memória
Objetivos
Compreender os conceitos relacionados à memória principal de
um computador, sua importância e influência para a computação,
bem como seus tipos e características.

## Slide 2: Memória

## Slide 3
Para a computação, memória são todos os dispositivos que permitem a um computador guardar dados, temporariamente ou permanentemente.
O armazenamento de dados nos computadores é divido em dois grandes grupos de dispositivos

## Slide 4: Tipos de memória

## Slide 5
a) Memória primária ou principal – é onde os processos (programas em estado de execução) e os seus dados são armazenados para serem processados pela CPU. É formada por dispositivos de memória de acesso rápido, com armazenamento de um menor volume de dados, que em geral, não conseguem guardar a informação quando são desligados.
b) Memória secundária – é onde os arquivos e dados são armazenados. É formada por dispositivos de acesso mais lento, capazes de armazenar permanentemente grandes volumes de dados.

## Slide 6
A unidade básica de memória é o bit. Um bit pode conter um 0 ou um 1.
O agrupamento de 0s e 1s é capaz de representar qualquer tipo de informação.
As informações são agrupadas em bytes (8 bits) ou em palavras de 32 ou 64 bits. As memórias constituem-se em uma quantidade de células (endereços) que podem armazenar estas informações.

## Slide 7
O elemento básico das memórias semicondutoras é a célula de memória e apresenta as seguintes características:
Apresenta dois estados estáveis para representar o 0 ou o 1.
É capaz de ser escrita, para definir o estado.
É capaz de ser lida, para verificar o estado.
A memória principal é formada por dois tipos de memórias: a ROM e a RAM.

## Slide 8: O que é memória ROM
O que é memória RAM

## Slide 9: Memória ROM
ROM (Read Only Memory) significa memória somente para leitura. É um tipo de memória que, em uso normal, aceita apenas operações de leitura, não permitindo a realização de escritas. Outra característica da ROM é que seus dados não são perdidos quando ela é desligada (memória não volátil).
Os tipos de memórias ROM são:

## Slide 10
a) ROM (Read Only Memory) – é o tipo mais simples. Seus dados são gravados durante o processo de fabricação do chip. Não há como modificar ou apagar o seu conteúdo.
b) PROM (Programable Read Only Memory) – é um tipo de memória ROM, com uma diferença: pode ser programada em laboratório, através de um gravador especial. Esse tipo de gravação é feito através da “queima” de microscópicos elementos, que são como pequenos fusíveis, feitos de material semicondutor. Esse processo é irreversível. Sendo assim não há como apagar o seu conteúdo.

## Slide 11
c) EPROM (Erasable Programable Read Only Memory) – é uma ROM programável, que pode ser apagada e regravada. Seus dados podem ser apagados através de um feixe de luz ultravioleta de alta intensidade. Esses raios são obtidos em um aparelho especial chamado “apagador de EPROMs”. A programação do chip é realizada com o uso de um aparelho chamado de “gravador de EPROMs”.

## Slide 12
d) EEPROM (Eletrically Eraseable Programable Read Only Memory) – são ROMs que podem ser regravados através da aplicação de voltagens de programações especiais. Em uso normal, essa voltagem não chega até o chip, e seus dados permanecem inalteráveis. Este tipo especial de ROM tem sido utilizado nas placas-mãe desde a década de 1990 para armazenar o seu BIOS (Basic Input/Output System ou Sistema Básico de Entrada/Saída). Pelo fato de serem alteráveis, permitem realizar atualizações do BIOS, através de programas especiais que ativam os seus circuitos de gravação. Esse programa é fornecido pelo fabricante da placa-mãe.

## Slide 13
e) Flash ROM (Flash Read Only Memory) – da mesma forma que as EEPROMs, essas são ROMs que podem ser regravadas através da aplicação de voltagens de programações especiais. Em uso normal, essa voltagem não chega até o chip, e seus dados permanecem inalteráveis. Esse é o tipo mais recente de ROM e tem sido utilizado nas placas-mãe atuais. Pelo fato de serem alteráveis, permitem realizar atualizações do BIOS, através de programas especiais que ativam os seus circuitos de gravação. Esse programa é fornecido pelo fabricante da placa-mãe.

## Slide 14: Memória RAM
RAM é a memória de acesso aleatório. O nome RAM vem da sigla em inglês para Random Access Memory, e ela possui um tempo constante de acesso a qualquer endereço.
A memória RAM permite a execução de operações tanto de leitura como de escrita. Outra característica fundamental desse tipo de memória é que ela é volátil (memória volátil), ou seja, os dados nela armazenados são perdidos na ausência de energia elétrica.
Com o passar dos anos, as memórias passaram por várias evoluções tecnológicas que fizeram com que estas adquirissem cada vez mais desempenho e capacidade de armazenamento.

## Slide 15: Tipos de memória RAM
A memória RAM pode ser de dois tipos:
a) SRAM (Static Random Access Memory) – a SRAM ou RAM estática é uma memória formada por seis transistores para armazenar cada bit. É mais rápida, possui maior custo e consome mais energia que a DRAM. Por padrão a SRAM é usada em pequenas quantidades para servir como cache entre a memória DRAM e a CPU.
b) DRAM (Dynamic Random Access Memory) – a DRAM ou RAM dinâmica é uma memória formada por um capacitor e um transistor para armazenar cada bit. É utilizada na memória principal por possuir menor custo e consumir menos energia, apesar de ser mais lenta que a SRAM. Exige que o conteúdo da célula seja regravado milhares de vezes por segundo (refresh) para manter a informação no capacitor.

## Slide 16: Tipos de memória DRAM
a) DRAM (Dinamic RAM) – a DRAM em sua arquitetura original foi utilizada em PCs XT e AT. A partir dos 386 o que se fez foi introduzir melhoramentos na arquitetura das memórias DRAM, criando assim novos modelos mais avançados. Os tempos de acesso destas memórias variavam de acordo com o clock do processador, geralmente entre 80 e 120 ns. Cada módulo manipulava 8 bits por vez.
b) FPM DRAM (Fast Page Mode) – o acesso à memória foi otimizado de modo a evitar que, para células de memória consecutivas, fosse necessário retransmitir o sinal de linha. Os tempos de acesso destas memórias eram geralmente de 90 a 110 ns. Utilizada nos computadores 386, 486 e similares com módulos de 8 e 32 bits.

## Slide 17
c) EDO DRAM (Extended Data Out) – nesse tipo de memória, enquanto o processador fosse lendo um dado, a memória já procuraria outro. Os tempos de acesso destas memórias eram geralmente de 60 e 70 ns. Utilizada nos computadores Pentium, Pentium MMX e similares com módulos de 32 bits.
d) SDRAM (Synchronous DRAM) – tem seu funcionamento sincronizado com o do chipset através de um clock. Por exemplo, em um processador com clock externo de 100 MHz, o chipset também opera em 100 MHz, assim como a SDRAM. Os tempos de acesso destas memórias eram geralmente entre 6 e 15 ns. Utilizada nos computadores Pentium, Pentium MMX e superiores, com módulos de 64 bits.

## Slide 18
e) RDRAM (Rambus DRAM) – opera tipicamente em 400 MHz, realizando duas transferências por ciclo de clock. Utilizada nos computadores Pentium IV e XEON, com Módulos de 16 bits a uma taxa de transferência típica de 1,6 GB/s.
f) DDR SDRAM (Double Data Rate) – em um processador com clock externo de 100 MHz, o chipset também opera em 100 MHz, assim como a DDR SDRAM. A diferença para a SDRAM comum é que a DDR realiza duas transferências por ciclo de clock. Utilizada nos computadores Athlon, Pentium IV, Celeron, Duron e similares, com módulos de 64 bits e uma taxa de transferência típica de 1,6 GB/s.

## Slide 19
g) DDR2 SDRAM – operam de 100 a 325 MHz realizando quatro transferências por ciclo de clock. Utilizada nos computadores Pentium IV e superiores, com módulos de 64 bits, com uma taxa de transferência entre 3,2 GB/s e 10,4 GB/s.
h) DDR3 SDRAM – operam entre 100 e 266 MHz realizando oito transferências por ciclo de clock. Utilizada nos computadores Core2Duo e superiores, com módulos de 64 bits a uma taxa de transferência entre 6,4 GB/s e 19,2 GB/s.

## Slide 20: Encapsulamentos de memória
a) DIP (Dual In-line Package) – como possui terminais de contato de grande espessura, seu encaixe ou solda em placas pode ser feita facilmente de forma manual.
b) PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) – possuem terminais nos quatro lados do circuito e são instalados em soquetes apropriados.
c) SOJ (Small Outline J-Lead) – recebe este nome devido ao formato dos terminais de contato parecer com a letra ‘J’. Sua forma de fixação em placas é feita através de solda, não requerendo furos na superfície do dispositivo.
Notes: O encapsulamento é o que dá forma física aos chips de memória. Os principais
encapsulamentos são:

## Slide 21
d) TSOP (Thin Small Outline Package) – encapsulamento cuja espessura é bastante reduzida em relação aos padrões anteriormente (cerca de 1/3 menor que o SOJ). Seus terminais de contato são menores e mais finos, diminuindo a incidência de interferência na comunicação. É usado em módulos de memória SDRAM e DDR. Há uma variação desse encapsulamento chamado STSOP (Shrink Thin Small Outline Package) que é ainda mais fino.
e) CSP (Chip Scale Package) – mais recente, o encapsulamento CSP se destaca por ser fino e por não utilizar pinos de contato. Ao invés disso, utiliza um tipo de encaixe chamado BGA (Ball Grid Array). É utilizado em módulos como DDR2 e DDR3.

## Slide 22: Principais tipos de encapsulamento

## Slide 23: Módulos de memória
O módulo de memória, vulgarmente conhecido como pente, é uma pequena placa onde são instalados os encapsulamentos de memória. Essa placa é encaixada na placa-mãe por meio de encaixes (slots) específicos para isso.

## Slide 24: Principais módulos
a) SIPP (Single In-line Pins Package) – foi um dos primeiros tipos de módulos que chegaram ao mercado, formado por chips com encapsulamento DIP, geralmente soldados diretamente na placa-mãe.
b) SIMM (Single In-line Memory Module) – módulos deste tipo eram encaixados na placa-mãe. A primeira versão continha 30 terminais de contato (SIMM de 30 vias) e era formada por um conjunto de 8 chips. Dessa forma, podiam transferir um byte por ciclo de clock. Posteriormente, surgiu uma versão com 72 pinos (SIMM de 72 vias), capaz de transferir 32 bits por vez. Existiam módulos SIMM de 30 vias com capacidades desde 1 MB até 16 MB e módulos SIMM de 72 vias com capacidades de 4 MB a 64 MB.

## Slide 25
c) DIMM (Double In-line Memory Module) – os módulos DIMM possuem terminais de contatos em ambos os lados do módulo e transmitem 64 bits por vez. A primeira versão tinha 168 pinos, em seguida, foram lançados módulos de 184 vias, utilizados em memórias DDR e módulos de 240 vias, utilizados em módulos DDR2 e DDR3.
d) SO-DIMM (Small Outline DIMM) – é um padrão DIMM de tamanho reduzido que são utilizados principalmente em computadores portáteis, como os notebooks.

## Slide 26
e) RIMM (Rambus Inline Memory Module) – formado por 168 vias, esse módulo foi utilizado pelas memórias Rambus, que atualmente estão em desuso.
Existem módulos de memória com Código de Correção de Erro – ECC (Error Correcting Code) e paridade, que permitem detectar e corrigir alguns erros que podem ocorrer nas operações de leitura e escrita. Esses módulos são normalmente usados em servidores e aplicações críticas, pois são um pouco mais lentas e com um custo bem mais elevado.

## Slide 28: Canais de memória
Outra forma de aumentar o desempenho da memória é a utilização de canais adicionais de conexão da memória com a CPU, usando-os simultaneamente:
a) Dois canais (dual channel) – expande o barramento para 128 bits.
b) Três canais (triple channel) – expande o barramento para 192 bits.
c) Quatro canais (quad channel) – expande o barramento para 256 bits.
Para utilizar mais de um canal simultaneamente, os módulos de memória devem ser iguais ou compatíveis em termos de tempo de acesso e latência.

## Slide 29: Temporização dos módulos de memória
As memórias DDR, DDR2 e DDR3 são classificadas de acordo com a frequência e taxa de transferência máxima que conseguem operar, bem como suas temporizações.
Temporizações indicam a quantidade de pulsos de clock que a memória demora para realizar em uma determinada operação.

## Slide 30: Nomenclatura dos módulos de memória
As memórias DDR, DDR2 e DDR3 seguem a seguinte classificação: DDRx yyyy/PCx zzzz. O primeiro número (x) indica se a memória é DDR (ausência de qualquer número), DDR2 (x=2) ou DDR3 (x=3); o segundo número (yyyy) indica o clock máximo que o módulo de memória suporta; o terceiro número (zzzz) indica a taxa de transferência máxima da memória, medida em MB/s.

## Slide 31
Por exemplo, um módulo de memória com a especificação DDR3 1600 PC3-12800, significa que é uma memória DDR3 e pode operar nominalmente a 1600 MHz, transferindo até 12800 MB/s. A frequência do módulo de memória é 1600 MHz, porém cada um dos chips de memória do módulo trabalham internamente a 200 MHz, neste caso.
Deve ser observada também a temporização e a tensão de alimentação dos módulos de memória. Por padrão, as memórias DDR operam a 2,5 volts, a DDR2 a 1,8 volts e as memórias DDR3 a 1,5 volts.

## Slide 32: Atividades de aprendizagem
1. O que diferencia um tipo de memória de outro?
2. Por que a memória cache é importante?